# התאבכות ועקיפה באור

# רשימת הציוד

- מערכת סריגים

- לייזר

- מסך

- סרגלים.

- "משקפיים"

מטרות הניסוי

- לקבוע את אורך הגל של אור הלייזר על פי הנוסחה:, כאשר  מהווה את קבוע הסריג.

- למצוא את קבוע הסריג של " משקפיים "

שאלות הכנה

- באיזה כיוונים מתקבל מכסימום\מינימום בתבנית העקיפה  בסריג?

- מהו קבוע סריג ?מה יחידותיו ? כיצד תלויה תבנית העקיפה בערך זה ?

- כיצד תשתנה תבנית העקיפה בניסוי אם נגדיל (1) את מרחק המסך מהשריג ; (2) את אורך הגל ?

- במה שונה אור הלייזר מאור "לבן". מהו אור "לבן"?

- במה שונה תבנית העקיפה של אור הלייזר מתבנית עקיפה באור לבן ?

ביצוע הניסוי

# הרכב את המערכת המתוארת בתרשים 1.

# הדלק את הלייזר.

# מדוד את המרחק (D1 + D2) בין נקודות האור הסמוכות למרכז תבנית ההתאבכות.

# חשב  את מרחק נקודת המקסימום הראשונה כממוצע שני המרחקים :

הערה: אם מתקבלות נקודות רבות, רצוי למדוד על המסך מרחק המכיל כמה מרווחים ולחלק במספר 
המרווחים.

# חזור על המדידה עם כל הסריגים האחרים שברשותך ומלא בטבלה הבאה, בה הערכים בעמודה הימנית מחושבים מתוך ידע של המרחקים ו-  :

עיבוד  התוצאות

- שרטט גרף כיול  כתלות ב-  ומצא את שיפועו. מהן יחידות השיפוע?

- חשב את אורך הגל של אור הלייזר בעזרת גרף הכיול. השווה את התוצאה לנתוני  היצרן.

- לפי אורך הגל ותבנית העקיפה של "המשקפיים" חשב את קבוע הסריג.

##### (   בסיום הניסוי

# כבה את הלייזר ונתק אותו מרשת החשמל

# החזר למגש את כל הציוד (פרט למסך)

# Text boxes

אזהרה:

קרן הלייזר עלולה לגרום נזק בלתי הפיך לעיניך. אסור בשום פנים ואופן להסתכל ישירות בקרן הלייזר או לכוונו לעבר זולת. אין כל סכנה בפגיעה של אור הלייזר בחלקי הגוף האחרים.

L

LASER

מסך

סריג

D1

D2

תרשים 1